Présentation Projet 2016
Pilotage automatique d'un voilier via un bus CAN Arduino
Romain Le Forestier
M2LSE

---
Sommaire
- Contexte
- Présentation du protocole SeaTalk
- Présentation des cartes
- Modification d'une librairie arduino
- Présentation de l’interfaçage avec un ordinateur
- Problème rencontré
- Conclusion

---
Contexte
- Sujet: Pilotage automatique d'un voilier via un bus CAN Arduino
  - Poursuivre un projet existant
  - Utiliser le matériel existant
  - Mise en oeuvre d'un réseau
[Speaker Notes: Poursuivre le projet de TER de l'anné dernier qui consistait a la mise en oeuvre d'un réseau CAN entre plusieur carte Arduino Le matériel Existant consiste en 5 carte arduino équipé d'une puce CAN, chaque carte sert d'interface de communication a des capteurs ou de paserrelle de communication Ex arduino → usb ou arduino → seatalk Le but étant de réaliser un réseaux qui permette de controler un pilote automatique de voilier via un pc ou une autre interface relier au réseaux can et de permetre d'utiliser les capteur du réseaux pour optimiser la course du pilote.]

---
Le protocole SeaTalk
- Développé par Raymarine
  - Raymarine fondé en 1923
  - Seatalk développé en 1989
- Interface Serial propriétaire
  - Connexion à 3 files, dont 1 de données
  - Pas de maitre sur le bus
  - Protocole à 11bits
  - Datagrame comprenant entre 3 et 18 caractères.
[Speaker Notes: Fondé en 1923 avec le lancement d'un sondeur de profondeur +12v – gnd – data (12v idl ou 1 logique) 0v marque espace ou 0 logique 4800baud Pas de maitre, tout les peripherique peuve parler des que le bus est libre Chaque périphérique ecoute ce qui est transmit sur le bus ce qui permet de détecter les colisions; si colision abadonne l'émision, le message sera trop court et sera donc détecter par les autres périphérique comme corompu, le périphérique attend de nouveau que le bus soit libre pour émetre. 11 bits are transmitted for each character: 1 Start bit (0V) 8 Data Bits (least significant bit transmitted first) 1 Command bit, set on the first character of each datagram. Reflected in the parity bit of most UARTs 1 Stop bit (+12V) Type of command (the only byte with the command-bit set) Attribute Character, specifying the total length of the datagram in the least significant nibble: Most significant 4 bits: 0 or part of a data value Least significant 4 bits: Number of additional data bytes = n => Total length of datagram = 3 + n characters First, mandatory data byte - 18. optional, additional data bytes]

---
Le protocole SeaTalk
- Décodage des trames
  - 186 41 83 7C
  - 186 41 84 7B
  - 86 octets de commande pour une touche
  - 41 le 4 identifie la provenance de la commande
  - 83 7C correspond a la touche +10
  - 84 7B envoye quand la touche est relâchée
[Speaker Notes: Trame émise par le pilote st6002 lors d'un appuis sur la touche +10]

---
Les cartes utilisées
Carte Arduino
[Speaker Notes: Basé sur leonardo – processeur mega32u4 avec 1 uart serie Une puce CAN ce qui correspond a un shield arduino Rappelle can → bus sans maitre, Chaque message est diférencier par un id, id le plus faible est prioritaire Chaque station écoute l'émission, si 2 station émete au meme moment celle avec l'identifiant le plus élever arrete d'émetre Vitesse max 1megabite/s - max 8 octet de données]

---
Interface Seatalk – Arduino
[Speaker Notes: Permet un ou logique qui permet d'écrire et de lire en meme temps sans écraser la valeur sur le bus, ce qui permet de détecter si un message est émit en meme temps et de monter la tension du signal 0-5v du ports série arduino a 0-12v de seatalk Le signal est identique a celui que l'on doit emetre sur le bus ont inverse donc le signal 2 fois Q1 inverse le signal provenant de arduino Q2 inverse de nouveau le signal de Q1 et monte la tension a 12V Q3 badcule quand le bus seatalk passe a 0, inversant le signal]

---
Modification d'une librairie Arduino
- HardwareSerial
  - Rendre compatible avec les 9bits utiliser pour l'octet de commande
  - UART Arduino compatible a 9bits
  - le 9ème bit est situé dans le registre de controle et de status
[Speaker Notes: On doit modifier la libraire HardwareSerial qui manipule le port série physique de l'arduino La plupars des puce arduino amtel on une UART qui suporte les communication série 9bits Le probleme viens du fait que le 9ieme bit est situé dans le registre de controle et de status du controleur et que la valeur est écraser si on accède au doné de l'uart ce qui n'écessite d'enregistrer la valeur du 9ième bit avant de lire les autres, ce qui n'est pas prévu dans le compilateur avr d'arduino La livrairie étant partager car situé au niveau du compilateur , la modification doit permetre de communiqué en 8bit de façon transparente pour garantir la compatibilité des programme.]

---
Interfaçage avec un ordinateur
- Mise en réseaux des cartes via CAN
- Communication entre le bus CAN et l'ordinateur
- Programmation d'une interface java
[Speaker Notes: Connection de plusieur noeud sur le réseaux can pour commmuniqué les donné sur le bus Sortie des donné des capteur sur un noeud qui a une interface usb – série La carte permet de récupérer les données présente sur le bus et d'en émetre d'autre Des identifiant de message permete de communiqué sur le bus can en diférenciant]

---
Interfaçage avec un ordinateur

---
Problème rencontré
Carte d'interfaçage seatalk